Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1:  Zaprojektowanie wykonanie i dostawa klawikordu – 1szt.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa jednego instrumentu historycznego zbudowanego według planu XVIII wiecznego. Dostawa obejmuje także wniesienie instrumentu 
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie.

1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Klawikord nie wiązany zbudowany według planu Johanna Georga Christopha Scheidemayera (Neustadt 1756)

- Dyspozycja klawikordu:

- Pojedynczy rejestr ośmiostopowy

- Typ klawikordu – nie wiązany

- Skala instrumentu: FF-g '''

- Skala klawikordu konieczna do wykonywania utworów C. Ph. E. Bacha (Sturm und Drang)

- Wysokość stroju:  a’= 430 Hz

- Woskowana dębowa skrzynia instrumentu

- Odkręcane nogi

- Waga nieprzekraczająca 15 kg

- Maksymalne wymiary: 155 cm / 50 cm

- Wymagane duże możliwości dynamiczne

2. Część 2:  Zaprojektowanie wykonanie i dostawa pianoforte - 1szt.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa jednego instrumentu historycznego zbudowanego według planu XVIII wiecznego. Dostawa obejmuje także wniesienie instrumentu 
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie.

2. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Fortepian historyczny (pianoforte) zbudowany według planów Walter&Sohn 
z 1805 roku

- Dyspozycja pianoforte: dwa pedały kolanowe (pedał forte, una corda)

- Klawiatura o skali FF-c ''''

- Klawisze diatoniczne – czarne , klawisze chromatyczne – białe

- Wysokość stroju: a’=430 Hz

- Waga nieprzekraczająca 100 kg

- Maksymalne wymiary: 221 cm / 108 cm  / 32 cm

- Instrument wykonany z drewna orzechowego

- Klawiatura: klawisze diatoniczne – okładziny hebanowe, klawisze chromatyczne – okładziny z gruszy lub klonu

- Struny żelazne oraz mosiężne

- Komplet zapasowych strun

- W zestawie klucz do strojenia

5. Uwagi dodatkowe

- Przy projektowaniu i wykonawstwie instrumentów Wykonawca jest zobowiązany 
do stałej konsultacji merytorycznej z wyznaczonymi przez Zamawiającego reprezentantami i realizacji ich uwag.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 
w/w instrumentów i przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego. Dokumentacja musi zawierać rysunki instrumentów (co najmniej rzut z podstawowymi wymiarami) oraz szczegółowy opis obejmujący także planowane do użycia materiały.

- Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentami wskazanych przez Zamawiającego fachowców oraz udzieli im pozwolenia na wykonywanie podstawowych czynności serwisowych przy instrumentach bez utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.