Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wykonanie i dostawa klawikordu – 1szt.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa jednego instrumentu historycznego zbudowanego według planu XVIII wiecznego. Dostawa obejmuje także wniesienie instrumentu 
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie.

1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Klawikord nie wiązany zbudowany według planu Johanna Georga Christopha Scheidemayera (Neustadt 1756)

- Dyspozycja klawikordu:

- Pojedynczy rejestr ośmiostopowy

- Typ klawikordu – nie wiązany

- Skala instrumentu: FF-g '''

- Skala klawikordu konieczna do wykonywania utworów C. Ph. E. Bacha (Sturm und Drang)

- Wysokość stroju:  a’= 430 Hz

- Woskowana dębowa skrzynia instrumentu

- Odkręcane nogi

- Waga nieprzekraczająca 15 kg

- Maksymalne wymiary: 155 cm / 50 cm

- Wymagane duże możliwości dynamiczne

2. Uwagi dodatkowe

- Przy projektowaniu i wykonawstwie instrumentu Wykonawca jest zobowiązany 
do stałej konsultacji merytorycznej z wyznaczonymi przez Zamawiającego reprezentantami i realizacji ich uwag.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową 
instrumentu i przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego. Dokumentacja musi zawierać rysunki instrumentu (co najmniej rzut z podstawowymi wymiarami) oraz szczegółowy opis obejmujący także planowane do użycia materiały.

- Wykonawca przeszkoli w bieżącej opiece nad instrumentem wskazanych przez Zamawiającego fachowców oraz udzieli im pozwolenia na wykonywanie podstawowych czynności serwisowych przy instrumencie bez utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.