Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1:  Dostawa pianin cyfrowych – 3 kpl.

Zamówienie obejmuje dostawę 3 kompletów instrumentów cyfrowych, klawiszowych: pianin cyfrowych z ławami dla pianisty, zgodnych z poniższą specyfikacją:

1. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Pianino cyfrowe, stacjonarne, w kolorze czarnym

- Typ klawiatury: Młoteczkowa, drewniana

- Powierzchnia klawiatury: min. Syntetyczna kość słoniowa (imitacja kości słoniowej)

- Liczba klawiszy: 88

- Moc głośników ( W rms ): 2 trójdrożne głośniki o łącznej mocy min. 210 W 
(35 W + 50 W + 20 W) x 2

- Liczba dźwięków (brzmień): min. 36

- Polifonia: min. 256

- Metronom

- Wyświetlacz LCD

- Możliwość nagrywania min.: 250 utworów, 16 ścieżek

- Efekty: min. Reverb, Chorus, Brilliance,

- Pedały: Damper with half pedal effect, Sostenuto, Soft

- Złącza min.:

  - 2x słuchawkowe (jack)

  - USB to host

  - USB to device

  - Midi (in/out/thru)

- Łączność Bluetooth

- Szerokość maks.: 148 cm

- Głębokość maks.: 48 cm

- Wysokość maks.: 98 cm

- Masa maks.: 70 kg

- W komplecie ława dla pianisty z litego drewna, lakierowana w wykończeniu czarnym, matowym. Stabilne 4 nogi, możliwość precyzyjnej regulacji wysokości, wykończenie siedziska skórzane lub syntetyczne.

2. Część 2: Dostawa fortepianów cyfrowych – 3 kpl.

Zamówienie obejmuje dostawę 3 kompletów instrumentów cyfrowych, klawiszowych: fortepianów cyfrowych z ławami dla pianisty, zgodnych z poniższą specyfikacją:

2. 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Fortepian cyfrowy w kolorze czarnym, wykończenie połysk.

- Typ klawiatury: 88 klawiszy dynamicznych z ważoną mechaniką młotkową 
z mechanizmem wychwytowym,

- Powierzchnia klawiatury: min. Syntetyczna kość słoniowa (imitacja kości słoniowej)

- 5-cio stopniowa czułość klawiatury 5 z możliwością wyłączenia dynamiki

- Moc głośników ( W rms ): 2 dwudrożne głośniki o łącznej mocy min. 70 W 
(25 W + 10 W) x 2

- Liczba dźwięków (brzmień): min. 36

- Polifonia: min. 256

- Barwy w min. 5 kategoriach: Piano, Electric Piano, Organ, Strings, Bass

- Brzmienia zsamplowane z fortepianu w klasie koncertowej

- Możliwość transpozycji co najmniej w zakresie: +12/-12

- Możliwość dostrojenia co najmniej w zakresie: 414,8 ‒ 440 - 466,8 Hz

- Możliwość ustawienia toniki

- Metronom

- Suwakowy potencjometr głośności, przyciski nawigacji, wyboru kategorii barw

- Efekty: min. Reverb, Chorus, Brilliance,

- Możliwość nagrywania min.: 250 utworów, 16 ścieżek

- Wyświetlacz LCD

- Pedały: Damper with half pedal effect, Sostenuto, Soft

- Złącza min.:

  - 2x słuchawkowe (jack)

  - 2 x linowe (jack)

  - USB to host

  - USB to device

  - Midi (in/out/thru)

- Suwana pokrywa klawiatury

- Uchwyty do podwieszenia słuchawek

- Możliwość podłączenia do komputera lub tabletu za pomocą interfejsu dającego dodatkowe funkcje sterowania instrumentem poprzez złącze USB to Host.

- Łączność Bluetooth

- Szerokość maks.: 145 cm

- Głębokość maks.: 115 cm

- Wysokość maks.: 95 cm

- Masa maks.: 105 kg

- W komplecie ława dla pianisty z litego drewna, lakierowana w wykończeniu czarnym, połysk. Stabilne 4 nogi, możliwość precyzyjnej regulacji wysokości, wykończenie siedziska skórzane lub syntetyczne.

3. Uwagi dodatkowe

- W cenie należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Zamawiającego i wniesienie instrumentów do wskazanych pomieszczeń.

- W przypadku braku możliwości dostarczenia instrumentów do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w SIWZ, odbiór instrumentów może odbyć się w magazynie Wykonawcy, pod warunkiem zmagazynowania instrumentów do czasu ich dostawy do siedziby zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez dodatkowych opłat (ujęte w cenie oferty).