| Specyfikacja techniczna sprzętu Zał. nr 6 do SIWZ Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu SPRZĘT KOMPUTEROWY |
| --- |
| Lp. | Nazwa elementów i minimalne parametry techniczne/równoważności | Ilość [szt./komplet] |
| 1. | Zestaw komputerowy z monitorem LCD – zakup ze stawką VAT 0% Typ Komputer stacjonarny Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do prac z programami obsługującymi bazy danych Wydajność obliczeniowa Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview "Office Productivity" wynik min. 240 pkt., a w teście "E-learning" wynik co najmniej 215 pkt. Pamięć operacyjna pojemność: min. 4096 MB, maksymalna obsługiwana pojemność: min. 8GB , wolne złącza pamięci: min. 1 Wydajność grafiki Zestaw powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview "3D Creation" wynik co najmniej 200 pkt.; powinien wspierać technologię DirectX w wersji 11 i OpenGL Parametry pamięci masowej Dysk twardy o pojemności min. 500GB. Wyposażenie multimedialne Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową. Ergonomia Głośność przy maksymalnym obciążeniu nie powinna przekraczać 40 dB Niezawodność/jakość wytwarzania Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Warunki gwarancji 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz z monitorem. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta na stronie internetowej — należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Wymagania dodatkowe 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedzie obudowy, złącze wideo DVI, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy, gniazdo Gigabit Ethernet, nagrywarka DVD+/-R/RW, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Wyposażenie Zainstalowane i uruchomione: System operacyjny Windows 7 PL Pro 64-bit, mysz optyczna przewodowa (złącze: usb/PS2, 3-przyciski w tym jeden w rolce, 1- rolka, sensor optyczny 1000dpi, 4-kierunkowy scroll, profil praworęczny, zgodność z Windows 7) klawiatura USB układ standardowy, klawisze numeryczne, komunikacja przewodowa) ; listwa zasilająca z podświetlanym wyłącznikiem listwy (ilość gniazd: 5, gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym, długość kabla min. 1.5m, , filtry w postaci układu przeciwprzepięciowego filtrującego zakłócenia, gwarancja 5 lat) Specyfikacja monitora ciekłokrystalicznego: Typ wyświetlacza: LED Obszar aktywny: 21,5'' 16:9 DVI Kontrast: przynajmniej 500:1 Jasność: przynajmniej 200 cd/m2 Czas reakcji max 5 ms Rozdzielczość 1920x1080 podstawowa: Certyfikaty i standardy: Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE dla komputera oraz monitora (należy dołączyć do oferty) Certyfikat TCO 03 dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty) Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty) Inne Złącze D-Sub, DVI-D, głośniki min. 2 x 1,5W Warunki gwarancji – opisane powyżej | 2 |
| 2. | Dysk twardy zewnętrzny (przenośny) 1TB Wymagane minimalne parametry techniczne format: 2.5 cala typ: magnetyczny interfejs: USB 3.0 prędkość obrotowa: nie mniej niż 5400 obr./min. pamięć cache: 8 MB prędkość odczytu ok. 5Gb/s waga: max. 200g obudowa: czarny zasilanie: bezpośrednio z portu USB w zestawie: kabel USB 3.0 gwarancja: 24 miesiące np. Seagate Expansion 1TB USB 3.0 Black lub inny równoważny o ww. minimalnych parametrach równoważności | 1 |
| 3. | Serwer – zakup ze stawką VAT 0 % Obudowa Obudowa typu RACK wysokość max 1 U, z możliwością instalacji 4 dysków twardych 3,5", Hot Plug Procesor Zainstalowany procesor czterordzeniowy, w architekturze x86, osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min.189 pkt. wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org ( wydruk załączony do oferty ) Płyta główna dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację procesorów 4, 6 i 8 rdzeniowych, zaprojektowana i wykonana przez producenta serwera, minimum 12 gniazd pamięci RAM minimum 2 sloty PCIe Gen3 z możliwością obsadzenia kart PCIe x16 minimum 6 portów USB (w tym min. 2 z przodu, min. 2 z tyłu, min. 2 wewnątrz obudowy), port VGA z tyłu minimum 1 port RS-232 Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB RAM typu registred DDR3-1600 z korekcją błędów Advanced ECC, obsadzone nie więcej niż 2 gniazda pamięci w trybie maksymalnej wydajności możliwość rozbudowy do minimum 192 GB DDR3 HDD Zainstalowane min. 4 szt. dysków twardych, 3 z nich o pojemności min. 1 TB SATA o prędkości obrotowej minimum 7200 RPM oraz 1 dysk o pojemności min. 2 TB SATA o prędkości obrotowej minimum 7200 RPM. Dyski dedykowane przez producenta do pracy w serwerach (potwierdzone na stronie internetowe producenta – link należy załączyć w ofercie) Kontroler kontroler dysków typu SAS/SATA 6Gb/s minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 256MB i podtrzymaniem bateryjnym pamięci cache Karta graficzna Zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania, pamięć własna 32 MB na płycie głównej, rozdzielczość min. 1600 x 1200 Karty sieciowe Zintegrowana na płycie głównej co najmniej dwu portowa Gigabitowa karta sieciowa Zasilanie redundantne, dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 550W. Gwarancja Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia. System operacyjny Zainstalowany i uruchomiony Centos 6.4 64-bit Diagnostyka Panel LCD na froncie obudowy wyświetlający informacje: o stanie komponentów takich jak np.: dyski twarde. pobór prądu przez serwer w czasie rzeczywistym Zarządzanie serwerem Kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej oraz przejęcia konsoli graficznej, w tym zdalnego podłączenia napędów. Karta zarządzająca umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). - dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania | 1 |
| 4. | Zasilacz awaryjny UPS do serwera Moc Moc pozorna: 1150 VA; Moc rzeczywista: 770 Wat; Architektura UPSa: line- interactive; Obudowa Obudowa typu RACK wysokość max 1 U Liczba i rodzaj gniazd Złącze wejściowe: 1 IEC-320-C14 Złącze wyjściowe: 6 IEC-320-C13 Komunikacja Standardowe gniazda komunikacyjne: 1 port USB + 1 port szeregowy RS232 oraz styki przekaźnikowe, 1 mini-blok zacisków dla zdalnego zał./wył. i zdalnego wyłącznika awaryjnego gniazda komunikacyjne: 1 slot na karty komunikacyjne Network-MS, ModBus-MS lub Relay-MS Informacje środowiskowe Poziom hałasu: < 40 dBA Temperatura pracy: 0 to 35°C Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1, UL 1778 Zakłócenia elektromagnetyczne: IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (parametry) Zezwolenia: CE, raport CB, TÜV Czas pracy na baterii Przy maksymalnym obciążeniu nie krócej niż 4 minuty, przy obciążeniu 550 WAT nie krócej niż 7 minut Gwarancja Nie mniej niż 3 lata na elektronikę i nie mniej niż 2 lata na baterię akumulatorów Gwarancja realizowana przez dostawcę urządzenia Np. UPS Eaton 5P 1150 rack 1u 5P1150iR lub inny równoważny o ww. minimalnych parametrach równoważności | 1 |
| 5. | Dyski twarde format szerokości dysku : 3,5 cala typ napędu: wewnętrzny pojemność dysku nie mniej niż 3 TB interfejs dysku: SATA III prędkość obrotowa: nie mniej niż 5400 obr/min poziom hałasu: nie więcej niż 24 dB pojemność bufora: nie mniej niż 64 MB transfer ok. 6 Gb/s typ zastosowania: dyski dedykowane przez producenta do pracy w serwerach NAS 24/7 gwarancja: nie krótsza niż 3 lata np. WD Red WD30EFRX 3TB SATA III 64MB lub inny równoważny o ww. minimalnych parametrach równoważności | 2 |
| 6. | Tablet ekran TFT dotykowy pojemnościowy multitouch, o przekątnej 10.1” z rozdzielczością 1280 x 800 pikseli, pamięć RAM: min. 1 GB wparcie dla systemu Android min. w wersji 4.2.2 pamięć masowa: wbudowana minimum 16 GB (nie na zewnętrznym nośniku) procesor: co najmniej dwurdzeniowy, o prędkości nie niższej niż 1,6 GHz czytnik kart pamięci: wbudowany na karty micro SD złącza/porty: 1 x wyjście słuchawkowe; minimum 1 x Micro USB; minimum 1 x; gniazdo karty SIM, komunikacja i łączność: minimum: wbudowana/y: karta sieciowa WiFi z obsługą standardów minimum 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.0; HSPA+; - wbudowany odbiornik GPS - wbudowany modem 3G kamera: wbudowana umożliwiająca nagrywanie filmów i robienie zdjęć: minimum 3 megapikselowa kamera tylna oraz minimum 1 megapikselowa kamera przednia umożliwiająca wideorozmowy G-sensor, żyroskop wbudowane głośniki stereo wbudowany mikrofon pojemność baterii min. 6750 mAh waga nie większa niż 520g system operacyjny: pozwalający na korzystanie z funkcjonalności tabletu oraz umożliwiający samodzielne instalowanie aplikacji. gwarancja: minimum 24 miesiące zawartość zestawu: ładowarka sieciowa, kabel USB wyposażenie dodatkowe: dedykowane etui np. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 lub inny równoważny o ww. minimalnych parametrach równoważności | 1 |

Urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, fabrycznie nowe  z bieżącej produkcji, wolne  od wad materiałowych i prawnych, pochodzące z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie  było oprogramowaniem w wersji aktualnej (opublikowanej przez producenta). Urządzenia powinny być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno  produktu i producenta. Dostarczone urządzenia muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, iż asortyment równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Parametry minimalne równoważności zamieszczono odpowiednio w powyższej tabeli.

Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,                            to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany do siedziby Zamawiającego - adres.: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego , ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań.